## Slide 1
Алгоритмические структуры и элементарные действия
1

## Slide 2
2
Движение вперед
Движение вперед базовой тележки задается подачей на левый и правый мотор одинаковой скорости.
В TRIK Studio для подачи мощности на мотор существует отдельный блок «Моторы вперед».
У этого блока два свойства:
Порты
Скорость.

## Slide 3
3
Движение вперед

## Slide 4
4
Подключение моторов
У контроллера ТРИК четыре порта для подключения силовых моторов: M1, M2, M3 и M4.

## Slide 5
5
Подключение моторов
Подключение моторов в 2D-модели по умолчанию:
левый — к порту M3
правый — к порту M4.
Настройку подключения моторов можно изменить в режиме отладки на центральной панели в разделе «Моторы».

## Slide 6
6
Подключение моторов

## Slide 7
7
Движение назад
Движение назад выполняется аналогично.
Используем блок «Моторы назад».

## Slide 8
8
Движение назад

## Slide 9
9
Движение назад
Но! Диапазон подаваемой мощности: от -100 до 100 %.
То есть для движения назад можно использовать и блок «Моторы вперед»,
подав мощность -100 %.

## Slide 10
10
Движение назад
Но! Диапазон подаваемой мощности: от -100 до 100 %.
То есть для движения назад можно использовать и блок «Моторы вперед»,
подав мощность -100 %.

## Slide 11
11
Повороты
Повороты можно разделить на 3 типа:
резкий поворот мощность подается только на одно колесо
плавный поворот мощность подается на два колеса, но на одно больше
поворот на месте одинаковая мощность с разными знаками на два колеса

## Slide 12
12
Модели алгоритмов
Представленные выше алгоритмы – тайм-модели. Движение осуществляется по таймеру. Это «плохой» подход, так как в этом случае выполняемое действие зависит от заряда аккумулятора.
Правильно будет использовать ожидание значения энкодеров.
В этом случае перед элементарным действием необходимо сбросить значения энкодеров.
Остальные элементарные действия (движение назад, повороты) реализуются аналогично.

## Slide 13
13
Точные перемещения
Поставьте галочку «Сетка». Теперь вы можете отслеживать точные перемещения модели.
1 клетка = 17,5 см
Также, в режиме «отладка» всегда можно посмотреть параметры визуальной модели Для удобства длина и размер базы робота совпадают с размером клетки (17,5 см)

## Slide 14
14
Переменные
Переменная — поименованная область памяти.
В TRIK Studio можно ввести свои переменные, используя блоки:
«Инициализация переменной»
«Выражение»

## Slide 15
15
Нецелые числа пишутся через точку. Например: 1.75
Для перехода на новую строку используйте «Shift» + «Enter»
Созданным переменным можно присваивать другие переменные, если последние были объявлены и инициализированы ранее. Например: u = 5*err
В блоке «Выражение» можно как создавать новые переменные, так и записывать выражения.
Переменные

## Slide 16
16
Задача №1. Проехать вперед, развернуться на 180°, проехать задом. Использовать энкодерную модель.
Задача №2. Обогнуть угол. Проехать вперед со скоростью 60, повернуть на 90°, проехать вперед с максимальной скоростью, остановиться в зеленом круге. Использовать энкодерную модель.
Энкодеры. Задача

## Slide 17
17
Точные перемещения. Задача
Задача №1. Проехать вперед ровно на 1 метр и 5 сантиметров. Использовать энкодерную модель.
Вам пригодятся следующие параметры:
d = 5,6 см (диаметр колеса)
CPR = 360 (полный оборот колеса)

## Slide 18
18
Решение. Для решения этой задачи необходимо вспомнить элементарные формулы из курса школьной математики: расчет длины окружности и угла поворота.
Введем следующие переменные:
d — диаметр колеса робота dist — расстояние, которое необходимо проехать роботу cpr — один оборот колеса в градусах (количество сигналов на оборот) p —периметр (длина) окружности en — количество энкодеров
Точные перемещения. Решение

## Slide 19
19
Точные перемещения. Решение

## Slide 20
20
Точные перемещения. Задача
Для решения вам понадобится дополнительный параметр:
b = 17.5 см (база робота)
Задача №2 (самостоятельно). Развернуться на месте ровно на 90 градусов. Использовать энкодерную модель.

## Slide 21
21
Алгоритм
Алгоритм — набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для достижения результата решения задачи за конечное число действий, при любом наборе исходных данных.
Исполнитель: робот или любое другое устройство
Инструкции: включить мотор, ждать 3 секунды, повернуть серводвигатель на 80 градусов, включить диод и т.д.
Блок-схема — распространенный тип схем (графических моделей), описывающих алгоритмы или процессы, в которых отдельные шаги изображаются в виде блоков различной формы, соединенных между собой линиями, указывающими направление последовательности.
Действие 1
Начало
Действие 2
Действие 3
Конец

## Slide 22
22
Алгоритмические структуры
Следование (последовательность) — однократное выполнение операций в том порядке, в котором они записаны в тексте программы.
Ветвление — однократное выполнение одной из двух или более операций, в зависимости от выполнения заданного условия.
Цикл — многократное исполнение одной и той же операции до тех пор, пока выполняется заданное условие

## Slide 23
Следование (последовательность) — однократное выполнение операций в том порядке, в котором они записаны в тексте программы.
23
Следование
действие 1
Начало
действие 2
Конец
Блок-схема
Псевдокод
speed=-100;
robot.motor.[M2].setPower(100);
robot.motor.[M3].setPower(speed);
robot.wait(1500)
Пример в TRIK Studio
Пример в TRIK Studio

## Slide 24
Задача. Написать алгоритм движения модели «змейкой». Использовать энкодерную модель.
24
Следование. Задача

## Slide 25
25
Ветвление
Выполнение программы идет по одной из двух, нескольких или множества ветвей. Выбор ветви зависит от условия на входе ветвления и поступивших сюда данных.
Существует две основные формы условной инструкции, встречающиеся в реальных языках программирования:
условный оператор (оператор if)
оператор многозначного выбора (оператор switch)

## Slide 26
26
Ветвление. Условный оператор
Встречаются следующие формы условного оператора:
Условный оператор с одной ветвью
Условный оператор с двумя ветвями
Условный оператор с несколькими условиями
Условный оператор реализует выполнение одной последовательности (ветви) команд при условии, что некоторое логическое выражение (условие) принимает значение «истина», и другой последовательности (ветви), если выражение "ложно". Любая из этих последовательностей может быть "пустой", т.е. не выполнять никаких действий.

## Slide 27
27
Условный оператор с 1 ветвью
Пример в TRIK Studio
if (encoder.[E2].read() < 500)
robot.motor.[M2].setPower(100);
robot.motor.[M1].setPower(100);
Псевдокод
Блок-схема
Условие
действие 1
нет
да

## Slide 28
28
Условный оператор с 2 ветвями
if (encoder.[E2].read() < 500)
robot.motor.[M2].setPower(100);
else
robot.motor.[M1].setPower(100);
robot.wait(2000);
Пример в TRIK Studio
Условие
действие 1
действие 2
нет
да
Блок-схема
Псевдокод

## Slide 29
29
Несколько условий
Условие
Действие 1
нет
да
Блок-схема
Псевдокод
Условие
Действие 2
да
Действие 3
нет
if (encoder.[E2].read() < 500)
robot.motor.[M2].setPower(50);
elseif (encoder.[E2].read() < 1000)
robot.motor.[M2].setPower(100);
else robot.motor.[M1].setPower(100);
robot.wait(2000);
Пример в TRIK Studio

## Slide 30
30
Ветвление. Задача
Задача: вывести на экран грустный смайлик, если робот далеко от стены, и веселый, если близко. За границу считать значение 50 ИК датчика.
Инфракрасный датчик расстояния — аналоговый датчик для измерения расстояния.
Рабочий диапазон: 10–80 см.
В TRIK Studio все датчики подключаются на панели «Настройка сенсоров».

## Slide 31
31
Ветвление. Задача
Задача: вывести на экран грустный смайлик, если робот далеко от стены, и веселый, если близко. За границу считать значение 50 ИК датчика.
В TRIK Studio все датчики подключаются на панели «Настройка сенсоров».

## Slide 32
32
Ветвление. Задача
Задача: вывести на экран грустный смайлик, если робот далеко от стены, и веселый, если близко. За границу считать значение 50 ИК датчика.
Или в режиме 2D-модели на панели «Порты».

## Slide 33
33
Ветвление. Задача
Задача: вывести на экран грустный смайлик, если робот далеко от стены, и веселый, если близко. За границу считать значение 50 ИК датчика.
Для ветвления в TRIK Studio используется блок «Условие», у которого имеется только одно свойство — само условие.
Использование значений датчика осуществляется в TRIK Studio через сенсорные переменные.
При подключении датчика:
к порту A1 используется сенсорная переменная sensorA1
к порту A2 — sensorA2
и т.д.
Сенсорной переменной нельзя присвоить значение. В нее записывается регулярно показание с датчика

## Slide 34
34
Операторы
Оператор | Синтаксис | Пример
равенство | == | enterButton == 1
неравенство | != | rightButton != 0
больше | > | sensorA1 > 50
меньше | < | sensorA2 < 30
больше или равно | >= | sensorA3 >= 50
меньше или равно | <= | sensorA4 <= 50
Операторы сравнения
Для задания различных условий роботу необходимы операторы сравнения и логические операторы.

## Slide 35
35
Операторы
Оператор | Синтаксис | Пример
логическое отрицание, НЕ | ! | !flag
логическое умножение, И | && | (sensorA1>20) && (sensorA1<60)
логическое сложение, ИЛИ | ¦¦ | (sensorA1<30) ¦¦ (sensorA1>70)
Для задания различных условий роботу необходимы операторы сравнения и логические операторы.
Логические операторы

## Slide 36
36
Ветвление. Задача
Задача: вывести на экран грустный смайлик, если робот далеко от стены, и веселый, если близко. За границу считать значение 50 ИК датчика.
Инфракрасный датчик расстояния — аналоговый датчик для измерения расстояния.
Рабочий диапазон: 10–80 см.
sensorA1>50
Нарисовать веселый смайл
Начало
Нарисовать грустный смайл
нет
да
подождать 3 секунды
Конец

## Slide 37
37
Ветвление. Задача
Псевдокод
if (robot.sensor.[A1].read() > 50)
robot.sadSmile();
else
robot.smile();
robot.wait(3000);
Решение в TRIK Studio
На связях, идущих от условия, указывается в свойствах истина и ложь для определения дальнейших действий, когда условие верно, и когда — нет.
Задача: вывести на экран грустный смайлик, если робот далеко от стены, и веселый, если близко. За границу считать значение 50 ИК датчика.

## Slide 38
38
Ветвление. Задача
Задача для самостоятельного решения. Вывести на экран:
Веселый смайлик, если ИК датчик выдает до 40.
Слово «неопределенность», если ИК датчик выдает от 40 до 60.
Грустный смайлик — в противном случае.
Для проверки задачи при помощи инструмента «стена» нарисуйте в режиме 2D-модели препятствие перед роботом.

## Slide 39
39
Switch
Представляет собой структуру, построенную по принципу меню, и содержит все возможные варианты условий и инструкции, которые следует выполнить в каждом конкретном случае.
В TRIK Studio реализуется с помощью одноименного блока:
Блок проверяет выражение. От блока отводятся связи, на которых указываются возможные значения этого выражения (например, переменной). Одна связь обязательно должна быть пустая (“default”) - по ней алгоритм будет двигаться, если не выполнено ни одно из условий.

## Slide 40
40
Switch
Данный пример демонстрирует случайный выбор одного из четырех состояний робота: «Я готов к роботе», «Улыбаюсь», «Грущу», «Отдыхаю…»

## Slide 41
41
Switch
В TRIK Studio имеется блок «Получить код кнопки», который записывает код нажатой кнопки в переменную. Все коды кнопок представлены в кодировке ASCII.
Зная коды кнопок, с помощью switch можно написать своё меню.
Задача: выводить на экран робота в 2D-модели по нажатию кнопок контроллера ТРИК.

## Slide 42
42
Switch
Выполнять действия по нажатию клавиш: «вверх» (103) — крутить моторами вперед «вниз» (108) — крутить моторами назад «влево» (105) — поворачивать влево
«вправо» (106) — поворачивать вправо
«ввод» (28) — улыбаться и говорить «Привет»
«Esc» (1) — выход из программы
Задача для самостоятельного решения.

## Slide 43
43
Цикл
Существует 4 основных вида циклов:
Безусловные циклы
Цикл с предусловием
Цикл с постусловием
Цикл со счетчиком
Цикл — управляющая конструкция в языках программирования для организации многократного выполнения набора инструкций.

## Slide 44
44
Цикл безусловный
while true do
robot.motor.[M2].setPower(100);
Пример в TRIK Studio
В этом случае у программы может не быть конца!
Условие
Начало
действие 1
Блок-схема
Псевдокод

## Slide 45
45
Цикл с предусловием
Блок-схема
Псевдокод
Условие
Начало
действие 1
нет
да
действие 2
Конец
while encoder.[E2].read() < 500 do
robot.motor.[M2].setPower(100);
robot.motor.[M1].setPower(100);
Пример в TRIK Studio

## Slide 46
46
Цикл с постусловием
Пример в TRIK Studio
Условие
действие 1
нет
да
действие 2
Конец
do
robot.motor.[M2].setPower(100);
robot.wait(1);
while encoder.[E2].read() < 500
robot.motor.[M1].setPower(100);
Блок-схема
Начало
Псевдокод

## Slide 47
47
Цикл с итерациями
итерация
Пример в TRIK Studio
robot.motor.[M3].setPower(100);
for (i = 0; i < 1000; i++)
robot.wait(1);
robot.motor.[M4].setPower(100);
Счетчик с условием
Начало
действие 1
действие 2
Конец
итерация
Блок-схема
Псевдокод

## Slide 48
48
Цикл. Задача
Задача «Настроение робота»: выводить на экран веселый смайлик, если робот на черном поле, и грустный, если на белом. За границу считать значение 50 датчика света.
Датчик освещенности – аналоговый датчик для измерения освещенности.
Выдает значение от 0 до 100.
sensorA1>50
Нарисовать веселый смайл
Начало
Нарисовать грустный смайл
нет
да

## Slide 49
49
Цикл. Задача
Задача «Настроение робота»: выводить на экран веселый смайлик, если робот на черном поле, и грустный, если на белом. За границу считать значение 50 датчика света.
Бесконечные циклы реализуются путем соединения одного из блоков с каким-либо предыдущим.
Для циклов с условиями в TRIK Studio используется блок
«Цикл с предусловием».
А с итерациями — блок «Цикл».

## Slide 50
50
Цикл. Задача
Задача «Настроение робота»: выводить на экран веселый смайлик, если робот на черном поле, и грустный, если на белом. За границу считать значение 50 датчика света.
Псевдокод
while true do
if (robot.sensor.[A1].read() > 50)
robot.smile();
else
robot.sadSmile();
robot.wait(30);
Решение в TRIK Studio

## Slide 51
51
Цикл. Задача
Нарисуйте масляное пятно при помощи инструмента «карандаш» в режиме 2D-модели. Толщину карандаша задайте «30».

## Slide 52
52
Цикл. Задача
Задача для самостоятельного решения: «Кентервильское привидение».
Кентервильский робот: привидение рисует каждую ночь лужи красной краской. Убедившись, что лужа красная, он довольный скрывается из виду. Когда красная краска заканчивается, он рисует лужи зеленым и расстроенный отключается.
Научите робота определять цвет лужи и выключаться, если лужа зеленая. В первый раз робот всегда в приподнятом настроении.

## Slide 53
53
Цикл. Задача
Пояснение.
Выводить на экран:
Веселый смайлик, если робот видит красную лужу (меньше 23) или пустой пол (больше 37)
Грустный смайлик (в течение 3 секунд) — в противном случае (зеленая лужа). А затем закончить выполнение программы.
Считывать новое значение с датчика каждую секунду.
Задача для самостоятельного решения: «Кентервильское привидение».

## Slide 54
54
Цикл. Задача
Напишите программу: плавный разгон робота в течение 2 секунд, а затем плавное торможение в течение 3 секунд.
Задача для самостоятельного решения: «Разгон и торможение».

## Slide 55
55