## Slide 1
Массивы. Движение по траектории.
1

## Slide 2
2
Массивы
Массив — разновидность объекта, которая предназначена для хранения пронумерованных значений и предлагает дополнительные методы для удобного манипулирования такой коллекцией.
Они обычно используются для хранения однотипных пронумерованных данных, например, список студентов в группе, их оценки, список товаров, их цена, курсы валют за разные дни, и т.п. Массивы задаются в блоке «Выражение» следующим образом:
mas = {} — это пустой массив; «mas» - имя массива.
mas = {1, 5, 6, 7, 8} — массив из 5 элементов.
Обращение к элементу массива:
mas[0] , mas[2], mas[4] — mas[i], где i — это номер элемента в массиве, начиная с 0.

## Slide 3
3
Движение по траектории
Задача 1:
Реализовать движение в лабиринте по траектории, заданной массивом.
Есть подпрограммы Вперед, Направо, Налево.
Кодируем их следующим образом:
Вперед — 3; направо — 1; налево - 2.
Пример массива: mas = [3, 1, 3, 3, 2, 3, 3] — вперед, направо, вперед, вперед, налево, вперед, вперед.

## Slide 4
4
Движение по траектории
Реализация в TRIK Studio
Объявите переменные:
trajectory — массив с траекторией, составленной по лабиринту;
i — индекс элемента в массиве.

## Slide 5
5
Движение по траектории
Добавьте на сцену блок «Цикл».
Количество итераций равно количеству элементов в массиве trajectory, в данном случае, оно равно 18.
Не помеченная исходящая связь от блока «Цикл» ведёт на конец программы, отмеченный блоком «Конец».

## Slide 6
6
Движение по траектории
Выполнение движений можно сделать через цепочку блоков if, но в данном случае более уместен блок switch. В свойствах блока укажите элемент массива с номером.
Можно обойтись и тремя ветками: 1 -«направо», 2 - «налево» и default - «вперед». Но лучше оставить ветку под «ничего не делать», если вдруг в массиве окажется что-то отличное от 1, 2 или 3.
Добавьте 4 связи: на подпрограммы вправо, влево, вперед и одну пустую. Пронумеруйте ветки в соответствии с описанием задачи.

## Slide 7
7
Движение по траектории
После выполнения элементарного действия необходимо увеличить индекс элемента в массиве и замкнуть цикл.
Блок таймер необязателен, т.к. действия у нас пошаговые в цикле.

## Slide 8
8
Движение по траектории
Общий вид алгоритма:

## Slide 9
9
Запись траектории
Задача 2: Пройдите лабиринт по правилу правой руки, записывая траекторию в массив. Выведите массив на экран робота в 2 столбца.

## Slide 10
10
Запись траектории
Даны подпрограммы Вперед, Направо, Налево. Закодируйте их следующим образом:
вперед - 3, направо - 1, налево - 2.
Реализация в TRIK Studio
Объявите переменные: move — пустой массив траектории;
i — индекс элемента в массиве.

## Slide 11
11
Запись траектории
Напишите или загрузите алгоритм езды по правилу правой руки:

## Slide 12
12
Запись траектории
В начале программы задайте массив и индекс элемента в массиве.
Перед каждым элементарным действием добавьте блок «выражение» с присвоением элементу массива соответствующего значения и увеличением индекса:

## Slide 13
13
Запись траектории
На выходе из лабиринта нарисуйте черный прямоугольник :
Добавьте на порт А5 датчик освещенности.
Датчики разместите в границах тележки, иначе они будут «цепляться» за стенки

## Slide 14
14
Запись траектории
Условие выхода из лабиринта через блок «Условие»:
В начало цикла добавьте условие выхода по датчику освещенности.
Рекомендуется использовать цикл с предусловием:

## Slide 15
15
Запись траектории
После выхода из цикла, остановите моторы и выведите массив траектории на экран при помощи подпрограммы, написанной ранее.

## Slide 16
16
Запись траектории
Подпрограмма вывода на экран:
Не забудьте изменить имя массива на актуальное.

## Slide 17
17
Запись траектории

## Slide 18
18
Запись траектории
Задача для самостоятельного решения:
Реализуйте алгоритм записи траектории при движении по правилу правой руки.
Условием остановки для робота является «черная метка». После остановки, робот должен развернуться на 180 градусов.
После разворота робот должен убрать из массива траектории части совпадающие с {1,3,3,2,2,3,3,1}
Робот должен проехать по новой траектории без использования датчиков.

## Slide 19
19
Запись траектории
Проверьте решение задачи также на этой карте.

## Slide 20
20