## Slide 1: Параллельные задачи.Парковка

## Slide 2: Параллельные задачи
При выполнении действий роботу часто приходится обрабатывать сразу несколько потоков данных. Для решения подобных задач используются параллельные задачи (потоки).

## Slide 3: Параллельные задачи
Задача: Парковка в гараж при движении назад
Мигать диодом;
Издавать звуковой сигнал

## Slide 4: Параллельные задачи
Перед движением назад необходимо выполнить разворот. Напишите алгоритм для него в подпрограмме.

## Slide 5: Параллельные задачи
Обратите внимание! Задача, отвечающая за мигание диода, не останавливается. Программа также не завершит выполнение.

## Slide 6: Параллельные задачи
Для того, чтобы вовремя завершить выполнение этой задачи, необходимо добавить цикл с итерациями.

## Slide 7: Параллельные задачи
Минус подхода с блоком «Цикл» в том, что для разного времени исполнения основной задачи, необходимо подбирать количество итераций.
-
В задаче с гаражом: с перестановкой гаража, изменяем движение робота (значение ожидание энкодеров).

## Slide 8: Параллельные задачи
Необходимо именовать параллельные задачи. Имена указываются на связях исходящих из блока «Параллельные задачи».
Хотя бы одна задача должна иметь имя main. Примечание: у этой задачи общая область видимости переменных с основной веткой программы
В задаче «парковка в гараж» ветку с движением назад именуем main, а ветку с миганием диода task.

## Slide 9: Параллельные задачи
Второй способ остановить задачу: послать из главного потока сообщение-маркер. Во второй задаче проверять, а не пришло ли сообщение. По пришедшему маркеру, закончить выполнение второй задачи.

## Slide 10: Параллельные задачи
Введем в задаче task переменную mes.
В блоке «Получить сообщение из другой задачи» убираем галочку «Дождаться сообщение». Переменную в свойствах указываем mes.
В условие проверяем переменную mes>0. Для завершения текущей задачи из другой будет посылать 1.

## Slide 11: Параллельные задачи
В конце задачи main с помощью блока «Отправить сообщение в задачу» посылаем в задачу task сообщение 1.

## Slide 12: Параллельные задачи
Третий способ — завершить вторую задачу из главной с помощью блока «Завершить задачу».

## Slide 13: Параллельные задачи
Задача для самостоятельного решения: Припарковаться в гараж. При движении назад издавать звуковой сигнал с интервалом в 600 мс и оповещать миганием с интервалом 800 м. Реализовать мигание, звуковой сигнал и движение в разных параллельных задачах.
Рекомендации для решения:
Для сигнала можно использовать блок «Играть звуковой файл». Файл сигнала лежит по адресу «../media/beep.wav»
Для сигнала можно использовать блок «Играть звук»

## Slide 14: Параллельные задачи
Задача для самостоятельного решения:
Дополните решение задачи «Парковка»:
поставьте на робота ИК сенсор направленный назад;
Замените остановку в гараже по ожиданию энкодеров на остановку по расстоянию.