## Slide 1: Система управления. Релейный регулятор. Силовой мотор.

## Slide 2: Система управления
Объект управления
входной сигнал
внешние воздействия
состояние
выходной сигнал
Объект управления: механическая система, электронная система, робот и т.д.
Состояние: может описываться по-разному в зависимости от задачи (например, координаты робота).
Входной сигнал: управляющее воздействие, поданное на ОУ.
Внешние воздействия: ветер, свет, волны и т.д.
Такая система неуправляема!

## Slide 3: Система управления
Робот
Подать мощность на мотор М2 80%
Нет воздействий
На сколько градусов повернут мотор
Показание энкодера Е2

## Slide 4: Система управления
Объект управления
Желаемое значение
внешние воздействия
выходной сигнал
Регулятор – система, вырабатывающая с помощью обратной связи управляющие воздействие. Желаемое значение (высота, расстояние, освещенность и т.д.). Обратная связь – измеряемые параметры, подающиеся на регулятор. Управляющие воздействие: входной сигнал, задающий новое состояние объекта.
Регулятор
измеряемые
параметры
управляющее
воздействие
обратная связь
В классической теории управления, когда говорят про обратную связь, имеют в виду выходные изменяемые параметры, регулятор и новое управляющие воздействие. Другое название – контур обратной связи.
u
x0
x

## Slide 5: Система управления
Задача: На моторе закреплена ножка. Повернуть ножку под углом 90 градусов. Удерживать ножку в заданном положениию
Модель: силовой мотор с несимметричной деталью.

## Slide 6: Система управления
Возьмите уголок 5х1х1 и закрепите его на муфте с помощью винта М4.

## Slide 7: Ножка под углом
У красного штекера имеется ножка. При подключении провода к контроллеру ножка должна быть справа, и она должна попасть в соответствующий паз.
Выполняя условие выше, подключите энкодер и питание.
Вы могли заметить, что питание можно подключить двумя способами. От положения ножек штекера зависит направление вращения мотора.

## Slide 8: Релейный регулятор
Условие
Состояние 1
Начало
Состояние 2
нет
да
Система состояний. Регулятор переключается между двумя состояниями в зависимости от условия.

## Slide 9: Релейный регулятор
Алгоритм решения задачи в TRIK Studio:
Задача: поставить ножку под углом 90 градусов.
Модель: силовой мотор с несимметричной деталью.
robot.encoder.[E2].reset() while true do if (encoder[E2].read() < 90)
  robot.motor[M2].setPower(100);
else
robot.motor[M2].setPower(-100);
robot.wait(1);
Решение (псевдокод):

## Slide 10: Релейный регулятор
Система состояний. Регулятор переключается между тремя состояниями.
Условие 1
Состояние 1
Начало
Состояние 2
Условие 2
Состояние 3
нет
да
нет
да

## Slide 11: Релейный регулятор
Задача для самостоятельного решения: Дополните решение задачи с ножкой следующим образом:
Состояние 1 (ножка в положении до 85 градусов) – мотор вперед
Состояние 2 (ножка в положении от 85 до 95 градусов) – мотор стоп
Состояние 3 (ножка в положении свыше 95 градусов) – мотор назад
Модель: силовой мотор с несимметричной деталью.
Задача для самостоятельного решения: У робота закреплен датчик расстояния. Реализуйте алгоритм замера расстояния 40 см с погрешностью в 2 см. При заданном расстоянии робот должен выводить на дисплей «Норма», в противных случаях «Дальше нормы» и «Ближе нормы»
Модель: контроллер с датчиком расстояния на стационарной платформе