## Slide 1: Движение вдоль линии с двумя датчиками

## Slide 2: Движение вдоль линии
Оптимальное решение для реального робота – пара датчиков, параллельные друг другу (расстояние между датчиками – 70 мм, высота над полем – 1 см)
Задача: написать алгоритм перемещения робота по трассе, размеченной чёрной линией. Движение вдоль линии с двумя датчиками освещенности.
Модель: образовательная тележка с двумя датчиками освещенности.

## Slide 3: Движение вдоль линии
Модель: образовательная тележка с двумя датчиками освещенности.

## Slide 4: Решение с 4х позиционным регулятором состояний

## Slide 5: Калибровка
Калибровка:
Поставить робота двумя датчиками на белый, нажать «вверх»;
Поставить робота двумя датчиками на черный, нажать «вниз»;
Поставить робота в начальную точку.

## Slide 6: Статистическая и динамические ошибки
Статическая ошибка () – Разница показания датчиков при калибровке в состоянии покоя. В нашей задаче это разница показаний, когда оба датчика находятся над белым полем.
Динамическая ошибка () – разница показания датчиков в процессе движения.
Управляющее воздействие () это произведение коэффициента пропорциональности () на ошибку (err).

## Slide 7: Решение с пропорциональным регулятором
В данном случае калибровка является замером статической ошибки,
Желаемое значение 0 можно опустить, поменяв знак k или знаки при подачи мощности на моторы.
Использование двух датчиков при движении вдоль линии сокращает возможность потери линии.
Калибровка:

## Slide 8: Калибровка
Варианты калибровки для двух датчиков:
Сразу ставить робота датчиками на границе;
Последовательный замер черного и белого;
Круговая калибровка.

## Slide 9: Круговая калибровка
Функции:
abs(a) – возвращает модуль числа а
max(a,b) – возвращает наибольшее из двух чисел
min(a,b) – возвращает наименьшее из двух чисел