## Slide 1: Компьютерное зрение

## Slide 2: Компьютерное зрение
Распознавание и отслеживание объектов, идентификация цвета, построение карты глубин – все это задачи обработки видео, которые в общем случае не решены и на сегодняшний день.

## Slide 3: Компьютерное зрение
Рассмотрим базовые алгоритмы обработки видео и реализуем их в TRIK Studio:
камера как сенсор линии (lineSensor);
камера как сенсор объектов (objectSensor);
определение цвета (colorSensor).
К контроллеру ТРИК есть возможность подключать как видеомодули, так USB веб-камеры.
Видеомодуль подключается к порту video2, USB веб-камеры – к порту USB.

## Slide 4: Режим сенсор линии
Подключите видеомодуль к порту video2 таким образом, чтобы ножка у красного штекера была справа.
Напишем в TRIK Studio программу для запуска (инициализации) камеры:
Используйте блок «Включить камеру» для инициализации.
Каждый раз после этого блока будем ожидать нажатия клавиши. На панели «Настройка сенсоров» на порту Line sensor включите «сенсор линии».
Запустите программу. После инициализации камеры, начнется трансляция видео на экран контроллера.

## Slide 5: Линия Профи
Задача: Двигаться вдоль прерывистой линии (линии профи) с использованием камеры.
Линия Профи в 2D редакторе TRIK Studio
Линия Профи на соревнованиях Робофинист

## Slide 6: Линия Профи
После детектирования снова ожидаем нажатия клавиши, чтобы установить робота на старт.
В TRIK Studio для детектирования есть соответствующий блок - «Детектировать по камере».
Прежде чем отслеживать какой-либо объект, его необходимо детектировать.

## Slide 7: Линия Профи
Калибровка линии: На контроллере ТРИК в режиме сенсора линии на дисплее отображается кроме видео 4 вертикальных полосы (убедитесь, что камера правильно ориентирована).
Наведите камеру на линию таким образом, чтобы последняя оказалась между полосами (в своеобразном коридоре).
Нажмите на кнопку, использующуюся в алгоритме (вверх) для детектирования. Распознанный объект окрасится в ярко-жёлтый цвет.

## Slide 8: Линия Профи
Далее необходимо написать регулятор для движения.
Используйте блок «Сенсор линии в переменную», который записывает показание отклонения объекта от центра экрана по оси Х (от -100 до 100) в переменную, указанную в свойствах. Другими словами, это динамическая ошибка.

## Slide 9: Линия Профи
Задача для самостоятельного решения:
Реализуйте алгоритм движения робота с камерой по линии, используя ПД-регулятор.
*Как можно улучшить алгоритм, в случае, когда линия теряется из поля зрения на резком повороте?

## Slide 10: Линия Профи
Будем использовать lineSensor[1] для исключения ситуаций, когда робот «слетает» с линии.
Массив lineSensor имеет три элемента:
lineSensor[0] – отклонение линии от центра lineSensor[1] – размер объекта (линии) (отношение пикселей линии к пикселям всего экрана) lineSensor[2] – вероятность перекрестка (отслеживание ширины линии)
В случае, если значение lineSensor[1] меньше 2, робот потерял линию. Это значение подбирается эмпирическим путем!

## Slide 11: Линия Профи
Сделаем проверку на знак управляющего воздействия (u) на ветке «истина» условия lineSensor[1] < 2. В случае, если воздействие будет отрицательным, тележка будет подворачивать в правую сторону, если положительным – в левую.

## Slide 12: Линия Профи
Для удобства перенесем часть алгоритма, отвечающую за регулятор в отдельную подпрограмму.

## Slide 13: Линия Профи
Готовый алгоритм:

## Slide 14: Режим сенсор цвета
Камера, как сенсор цвета, необходима для решения задач распознавания цвета.
Для того, чтобы включить камеру как сенсор линии, вам необходимо изменить режим работы камеры, в свойствах блока «Включить видеокамеру», на «Сенсор цвета».
Режим «Сенсор цвета» имеет сенсорные переменные трех цветов (красный, зеленый, синий): colorSensorR, colorSensorG, colorSensorB.
В режиме сенсора цвета, камера делит кадр на 9 зон и возвращает среднее значение цвета центральной зоны.

## Slide 15: Режим сенсор цвета
Задача: Напишите алгоритм распознавания зеленого и красного цвета с использованием камеры. Робот должен выводить в консоль цвет, который видит.
Обратите внимание, что решить задачу можно только на реальном роботе!
Инициализируйте камеру как сенсор цвета:
Запишите в переменные a, b значения красного и зеленого, используя сенсорные переменные:

## Slide 16: Режим сенсор цвета
Обратите внимание, что решить задачу можно только на реальном роботе!
3. Напишите условие, которое будет различать красный и зеленый. Учитывая, что красный - это colorSensorR - 255, а зеленый - это colorSensorG - 255.

## Slide 17: Режим сенсор цвета
Общий вид алгоритма:
Обратите внимание, что решить задачу можно только на реальном роботе!

## Slide 18: Режим сенсор объекта
Камера, как сенсор объекта, необходима для решения задач распознавания и отслеживания объектов. Для того, чтобы включить камеру как сенсор линии, вам необходимо изменить режим работы камеры, в свойствах блока «Включить видеокамеру», на «Сенсор объекта».
Режим «Сенсор объекта» имеет сенсорные переменные: objectSensorSize, objectSensorX, objectSensorY.

## Slide 19: Режим сенсор объекта
Задача: Напишите алгоритм распознавания объекта с использованием камеры. Робот должен выводить в консоль координаты центра объекта и его диаметр в пикселях.
Решение: 1. Инициализируйте камеру как сенсор объекта. Блок «Ждать нажатия кнопки» необходим, чтобы камера успела включиться. Когда на экране робота появится изображение с камеры, можно приступать к следующему пункту.
Обратите внимание, что решить задачу можно только на реальном роботе. Для корректного распознавания, объект должен контрастировать с фоном.

## Slide 20: Режим сенсор объекта
2. Детектирование объекта. Блок «Ждать нажатия кнопки» необходим, чтобы была возможность навести камеру на объект для детектирования:
3. Напишите цикл с условием на выход из программы по нажатию кнопки Esc на ложной ветке:
Как можно записать условие по-другому?

## Slide 21: Режим сенсор объекта
4. На истинную ветку добавьте функцию присвоения координат центра объекта и диаметр в пикселях, переменным a, b, c. Далее добавьте вывод в консоль переменных a, b, c и закончите цикл блоком «Таймер»:
Для вывода в консоль используется блок «Системный вызов» и функция print()

## Slide 22: Режим сенсор объекта
Общий вид решения:

## Slide 23: Режим сенсор объекта
Запуск программы на реальном роботе: Дождитесь, пока включится видеокамера.
Поставьте робота таким образом, чтобы объект был в центре большого квадрата. Нажмите кнопку «Вверх» на контроллере, для детектирования объекта.
Нажмите кнопку «Вниз» на контроллере.
В случае правильного запуска, объект должен быть подсвечен желтым, а в консоль TRIK Studio должны выводиться координаты и размер объекта каждые 250 мс.