## Slide 1: Удаленное управление

## Slide 2: Удаленное управление
Удаленное управление устройствами применяется во многих сферах: космос, медицина, робототехника.
На занятии реализуем программу для мобильного робота, который принимает сообщения с пульта и выполняет заданные действия.
В качестве пульта будет выступать компьютер или смартфон.
Робот-хирург Da Vinci

## Slide 3: Мобильное приложение
Для удаленного управления используется пульт управления «TRIK Gamepad» . Пульт имеет 5 программируемых кнопок и поддерживает воспроизведение видеопотока для моделей с удаленным управлением.
Вы можете бесплатно скачать и установить мобильное приложение «TRIK Gamepad» в App Store и Google Play.

## Slide 4: Десктопное приложение
Также существует десктопное приложение в TRIK Studio. Для запуска перейдите в «Инструменты» — «Сторонние утилиты» — «gamepad».

## Slide 5: Переменные для управления
Реализовать проверку подключения пульта можно через блок «Условие» с использованием сенсорной переменной gamepadConnected или вытащить на сцену блок «Ждать подключения пульта».
gamepadConnected — возвращает состояние подключения пульта. Возвращает 0, если пульт не подключен, 1 – подключен.

## Slide 6: Переменные для управления
gamepadPad1Pressed — сенсорная переменная обращения к геймпаду. Содержит 1, если есть касания Pad1, и 0, если нет.
gamepadPad1, gamepadPad2 — возвращают координаты нажатия активных областей на геймпаде. Каждая переменная хранит в себе массив из двух элементов x и y (от -100 до 100).

## Slide 7: Задача «Удаленное управление»
Задача: Написать алгоритм удаленного управления двухколесной тележкой.

## Slide 8: Задача «Удаленное управление»
Инициализируйте переменные «x» и «y» нулями. Добавьте блок «Ждать подключения пульта».

## Slide 9: Задача «Удаленное управление»
Добавьте блок «Условие» и пропишите «gamepadPad1Pressed > 0», которое будет проверять нажата ли область Pad1 на геймпаде:
В случае, если касания нет, необходимо останавливать моторы. Добавьте блок «Моторы стоп» на ветке ложь:

## Slide 10: Задача «Удаленное управление»
Если на геймпаде нажата область Pad1, необходимо получить координаты касания. Для этого используем массив «gamepadPad1». Добавьте блок «Функция»:

## Slide 11: Задача «Удаленное управление»
После получения координат, добавьте простой регулятор:
Смещение по координате Y отвечает за скорость робота, а по X за поворот.

## Slide 12: Задача «Удаленное управление»
Добавьте блок «Таймер» в конец условия:
Общий вид алгоритма:

## Slide 13: Задача «Удаленное управление»
Для тестирования со смартфона:
Подключите смартфон по Wi-Fi к роботу
Запустите программу на роботе
Запустите пульт на смартфоне

## Slide 14: Блоки для работы с камерой
Блок для запуска видеотрансляции (добавить до цикла):
Блок для отключения видеотрансляции (необходимо условие для выхода из цикла и задержка для обработки отключения):

## Slide 15: Задача
Запрограммируйте кнопки таким образом, чтобы при нажатии на кнопку 1, робот выводил на экран веселый смайлик, а при нажатии на кнопку 2 – грустный. Используйте для решения сенсорные переменные gamepadButton1 — gamepadButton5.