## Slide 1: Взаимодействие роботов

## Slide 2: Взаимодействие роботов
Что можешь дать взаимодействие роботов?
Увеличения радиуса выполнения задачи
Расширение функциональности
Большая вероятность исполнение заданной задачи
мобильная охранная система
твиттер футбол

## Slide 3: Группа роботов
Под группой роботов можно понимать группу мобильных объектов, координирующих свои действия для достижения общей цели
В соревнованиях Robocup содержится большое количество задач группового взаимодействия.

## Slide 4: Подключение
Для настройки взаимодействия необходимо подключить роботов в одну сеть. Существует 2 способа:
1. Подключение к одной сети всех роботов.
2. Раздать Wi-Fi точку доступа с одного робота и подключить остальных к первому.

## Slide 5: Настройка бортномера
Для корректного взаимодействия необходимо задать каждому роботу бортномер. Первый способ. Через меню роботов.
Для этого: в меню робота перейдем в «Настройки» — «Сеть и подключение» — «Взаимодействие» — Настройте номера роботов. Клавишами на контроллере настройте нужный бортномер и «IP ведущего» (последние два числа). Например «IP ведущего» — 192.168.77.1 , нужные числа 77 и 1.

## Slide 6: Настройка бортномера
Подтверждением подключения будет служить иконка с конвертиком в правом верхнем углу дисплея контроллера
Здесь приведены скриншоты двух контроллеров, которые соединены между собой. Ведущим выбран контроллер, IP-адрес которого оканчивается на «000.105»

## Slide 7: Настройка бортномера
Второй способ. Через веб-конфигураторы роботов.
На панели Взаимодействие роботов укажите уникальный бортномер для текущего объединения устройств и IP-адрес одного из роботов. Обычно это IP-адрес робота, к которому подключаются все остальные.
Нажмите кнопку Сохранить
Проверить подключение можно в меню Взаимодействие на контроллере ТРИК.

## Slide 8: Блоки для взаимодействия
В TRIK Studio для работы с сообщениями доступны следующие блоки:
Отправляет сообщение роботу по указанному борт номеру.
Робот должен быть в той же сети, что и робот, отправляющий сообщение. Если роботов с данным бортовым номером в сети несколько, сообщение получат все.
Ждать получения сообщения через систему почтовых ящиков. Когда сообщение будет получено, оно будет помещено в указанную в параметре блока переменную.
Свойство «Дождаться сообщения» позволяет указать, что делать, если очередь сообщений пуста: дождаться прихода нового сообщения или продолжить работу, положив в переменную пустую строку.

## Slide 9: Задача
Написать алгоритм передачи сообщения с одного робота на другого.
Для решения задачи необходимо:
Подключить роботов в единую сеть;
Написать алгоритм передачи сообщения на исходном роботе;
Написать алгоритм приема сообщения на принимающем роботе.
Робот 1
Робот 2

## Slide 10: Алгоритм передачи сообщения
После подключения роботов в единую сеть, перейдем к алгоритму передачи сообщения:

## Slide 11: Алгоритм приема сообщения
Обратите внимание, что если сообщение не дойдет, программа зависнет, поэтому необходимо получать и проверять переменную mes в цикле.

## Slide 12: Задача повышенной сложности
Передайте сообщение «5» с первого робота на второй. Второй робот должен прибавить единицу и передать полученное значение третьему роботу.
Решение: алгоритм отправки сообщения с первого робота никак не изменится.

## Slide 13
Обратите внимание, что в свойствах блока «Напечатать текст» необходимо поставить галочку «Вычислять».
Задача повышенной сложности

## Slide 14: Транспортная колонна
Задача для самостоятельного решения: Реализуйте алгоритмы взаимодействия трех роботов. Изначально роботы стоят в колонне друг за другом на одинаковом расстоянии (20 см). На первом роботе закреплен дальномер, направленный вперед. Роботы начинают одновременно движение с одинаковой скоростью. В случае, если ведущий робот обнаруживает перед собой препятствие:
Ведущий робот посылает сообщения двум другим роботам, что необходимо остановиться или замедлиться.
Меняет свою траекторию (поворачивает).
Сообщает двум другим роботам угол поворота и продолжает движение.
Два робота должны получить сообщения и изменить траекторию в той точке, где это сделал ведущий робот, чтобы не разрывать колонну.